K-7 "Rhönadler" Vitorlázórepülőgép

LÉGIÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

alapján - kivonat

Sebesség és súlyadatok a gyári állapotú gépre vonatkoznak, az esetleges korlátozásokat a kabinban fel kell tüntetni!

Alexander Schleicher K-7 "Rhönadler" vitorlázórepülőgép

Kétüléses oktató és sport repülőgép. Ideális "első" gép. A 16 méter fesztávú szárnyak jellegzetes V és előre nyilazott állásáról könnyű felismerni. Nagyon jó termikelési tulajdonságokkal rendelkező, könnyen vezethető repülőgép. Vegyes építésű repülőgép, a törzs vásznazott fémrács, a szárny faépítésű vászon borítással.

Üzemeltetési értékek és határok

Repülési sebességek

Legnagyobb megengedett sebesség (Vmax):					170 km/h

Legnagyobb megengedett sebesség lökéses időben (Va):			130 km/h

Legnagyobb megengedett sebesség repülőgép vontatásnál (Va):		130 km/h

Legnagyobb megengedett sebesség autó és csörlő vontatásnál:		100 km/h

Az átesési sebesség (repülési súlynál):				365 kg     (450 kg)

53 km/h  (59 km/h)

Legkisebb merülősebesség egyenes repülésnél:  0,8 m/s	60 km/h  (68 km/h)

A legjobb siklószám:	26						75 km/h  (85 km/h)

Fordulóban a legkisebb merüléshez tartozó sebesség a bedöntéstől függően magasabb.

Súlyok:

Üres súly: 						 		285 kg

Legnagyobb megengedett repülési súly: 			480 kg

Nem hordó részek legnagyobb megengedett súlya. 	320 kg

Ülésterhelés:

Egy személlyel:				Két személlyel:

Első ülés:					Első ülés:				Hátsó ülés:

Min: 65 kg   Max 100 Kg			Min: 55 kg   Max 100 Kg		nincs előírva

Maximális ülésterhelés összesen: 195 kg

Felhőrepülésre alkalmas: 	Igen (megfelelő müszerezettséggel )

Igénybevételi kategória:							2 BVS

Legnagyobb megengedett pozitív túlterhelés:				+4.0 g

Legnagyobb megengedett negatív túlterhelés:				- 2.0 g

Méretek:

Szárnyfesztáv: 16,0 m

Hossz: 8,15 m

Szárnyfelület: 17,5 m

Oldalviszony: 14,6 m

Súlypont helyzetek repülés közben:

Viszonyítási vonal (VV)				3 borda húrja vízszintesen

Viszonyítási pont (VP)				2 borda szárny belépő él

Legnagyobb megengedett előre tolódás		50 mm VP mögött

Legnagyobb megengedett hátratolódás		275 mm VP mögött

Szakadóbetétek szirárdsági követelményei a kötélen:

Csörlésnél:	 						min. 840 kg

max. 1070 kg

Vontatásnál:						min. 480 kg

Legnagyobb megengedett hátratolódás		max. 720 kg

Korlátozások:

A kis féklapos (kétkarú) kivitel csak egy személlyel alkalmas felhőrepülésre. A felhőrepüléshez működőképes elfordulásjelző szükséges.

Csörlés:

A maximális csörlési sebesség 100 km/h. Elemelkedés után kicsit nyomjuk a botot előre, a gép enyhe ágaskodási hajlama miatt. A legkedvezőbb emelkedés a bot alaphelyzeténél van, a csörlés végénél enyhén húzott helyzetnél. A súlypontkioldót használjuk.

Vontatás:

A maximális vontatási sebesség 130 km/h. Az orrkioldót használjuk, a kioldókart teljesen húzzuk ki.

Minden felszállás előtt zárjuk a kabintetőt, és ellenőrizzük a féklapot!

A pedál állítása:

A sarkunkkal húzzuk vissza a pedálokat, és az állítókart a kívánt pozícióban reteszeljük. Az állítás repülés közben is lehetséges.

Leszállás:

Leszállási sebesség 80 km/h (két személy vagy eső esetén min. 90 km/h). A féklappal a siklószöget nagy határok között szabályozni lehet. A legjobb kilebestetés félig nyitott féklappal és nem túlhúzott állapotban történjen. A kilebegtetés végén, a földet éréskor érdemes teljesen kinyitni a féklapot. Az orrcsúszóra való leszállással a repülőgépet fékezni lehet, ha nincs fékezhető kereke. A kerékfék csak a féklapkar működésének utolsó szakaszában lép működésbek.

Vészhelyzetek:

Túlhúzott állapotban átesés közben a repülőgépet az oldalkormánnyal liftben lehet tartani. Erősebb oldalkormány kitérítés esetén a repülőgép dugóhúzóba esik. Valamennyi kormány normál állásba helyezésnél a repülőgép abbahagyja a dugózúzót különösebb után-pörgés nélkül.

A dugónál figyelembe kell venni, hogy a súlyponthelyzet befolyással van a dugóhúzó jellegére. Nagy súlypont előre tolódásnál a repülőgép a dugóhúzóba vitel után sturcspirálba esik, és megnő a sebessége. Ez esetben először a féklapot húzzuk ki, és utána vegyük ki a dugóhúzóból a gépet. Amennyiben a súlypont a megengedett határok közé esik, dugóhúzó hajlamot nem mutat.

Gyors repülésnél ügyeljünk a sebesség korlátozás pontos betartására.

Mihelyt akaratlanul a 130km/h sebességet túlléptük, nyissuk ki a féklapot.

A kabintető vészledobása:

A gép vészelhagyásánál először az első kabintetőt távolítsuk el. A bal oldali nyitókarral nyissuk ki a kabintetőt, majd előrefele toljuk le a zsanérról. A hátsó kabintetőt felfele nyomva távolítsuk el.

Felhőrepülés:

A repülőgép megfelelően szilárd a felhőrepüléshez. Ennek ellenére néhány szabályra ügyeljünk:

1. A túlgyorsulást minden esetben kerüljük. 100-120 km/h között húzzuk ki a féklapot.

2. Minimális műszerezettség felhőrepüléshez: Sebességmérő, Magasságmérő, Variométer, Iránytű,  Elfordulásjelző, Időmérő óra. Nem kötelező, de javasolt: Műhorizont, G-mérő

3. Az érvényben levő előírások betartása.

Beállítási adatok:

A kormánykitérítési szögeket az üzemeltetési utasítás mellékletében található áttekintő táblázatból olvassuk ki. Javításnál ügyeljünk a tűrésekre.

A különleges mozgatómechanizmus miatt a csűrőkitérést befolyásolja a magassági kormány kitérítése. Alapállapotban vízszintesen állnak, nyomott vagy húzott bot helyzetnél egy kicsit felfele állnak.

Oldalkormány:

Fix végállás ütköző hátul az oldalkormány tartóbakon.

Csűrőkormány:

Fix keményfa végállás ütköző az első ülés alatt.

Magassági kormány:

Hátrafele: Fix végállás az első ülésen.

Előrefele: Végállás ütköző a padlólemezen.

Féklap:

Hátrafele: Állítható végállás ütköző.

Előrefele: Fix végállás ütköző.

Súly és súlypont helyzetek:

Javítás és festés, vagy utólagos szerkezetek beépítése után ügyeljünk a súpont helyzetére, a súlypontnak a megengedett határokon belül kell lennie. Amennyiben ez nem teljesül, kiegyenlítősújokat kell a gépbe rögzíteni. A gép repülési tulajdonságaira nagy befolyással van a súlypont helyzete, ezért különösen fontos annak betartása. A súlyponthelyzet negatívan befolyásolja az átesést, és a dugóhúzó lefolyását is(zuhanóspirál)

Üres súly:			270	280	290	300 kg

Súlyponthelyzet:		550	540	530	520 mm (VP mögött)

Ha az első ülésben ülő pilóta nem éri el a minimális megengedett tömeget, megfelelően rögzített súllyal kell pótolni a hiányzó tömeget.

Összeszerelés

- Csapszegeket és furatokat megtisztítani és bezsírozni.

- Bal szárnyat felülről bevezetni, és a 2 felfüggesztő csapszeget bedugni. Törzsszárny kb. normál helyzetben, nem elcsavarva.

- Jobb szárnyat behelyezni mint a 2. pontnál leírva.

- A két kónuszos főcsapot bedugni (először az alsót) és becsavarni. A szárny enyhe rázásával a becsavarás megkönnyíthető.

- Főcsapokat fokkertűvel biztosítani. A hátsó felfüggesztő csapot biztosító kampóval biztosítani.

- Csűrő és féklap csatlakozókat bekötni, és fokkertűvel biztosítani.

- Magassági kormányt helyére emelni, az első csavar kulccsal megszorítani, fokkertűvel biztosítani.A feltevésnél ügyeljünk arra, hogy a magassági kormány himbája kifogástalanul helyére kerüljön. Erőszakolt szerelésnél az ütköző himba elgörbülése lehetséges.

- Azon típusoknál, melyek flettner trimmeléssel vannak felszerelve:
a vízszintes vezérsík feltevése után a flettner trimm tolórudjánka a működtető himbánál csappal, alátéttel és sasszeggel kössük be. Szétszerelésnél ezt megint oldjuk meg. Szállításnál ajánlatos a tolórudat megkötni.

- Résborítást feltenni.

Ellenőrzés:

Összeszerelés után valamint a napi ellenőrzésnél az első repülés előtt:

Bekötéseket és biztosításokat ellenőrizni.

Leellenőrizni, hogy nem került-e idegen tárgy a gépbe.

Kormányok, féklap, kioldók működésének ellenőrzése.

A gépet általánosan átvizsgálni, csavarkötéseket, sérüléseket ellenőrizni.

Szétszerelés:

Az 1-9- pontig (Összeszerelési utasítás) fordított végrehajtása. Bekötések zsírozása. A csűrőket szétszerelés után rögzítsük.

Ápolás, karbantartás:

A fagépek ellensége a nedvesség. A fémrács szerkezetet is szárazon kell tartani. Mindig ügyeljünk rá, hogy a sarkokba ne álljon meg a víz. Ha fent áll a veszély, hogy nedvesség került a szárnyba, vagy a törzsbe, minden szellőzőnyílását nyissuk ki, tároljuk száraz helyen a gépet, és naponta fordítsuk meg. Különösen nagy veszélynek van kitéve a repülőgép a nyitott szállítókocsin. Mindenképp ügyeljünk arra, hogy a szárny tövét letakarva ne kerüljön víz a főtartóhoz.

Az erős napsugárzás károsítja a festést, ügyeljünk, hogy feleslegesen ne álljon a napon a gép. A megfelelő ápolás megsokszorozhatja a festék élettartamát, és a repülőgép teljesítményét is növeli. Az egyenetlenségeket (por, kosz stb.), és a rovarokat mindig távolítsuk el a felületről. A rések ragasztóval történő lefedése szintén teljesítménynövekedést hoz. A kabintetőt biztonsági szempontokból tilos leragasztani. A plexit csak az arra alkalmas puha, nedves törlőkendővel töröljük, semmi esetre sem száraz durva ruhával. A csapágyak fedve vannak, ezért hosszútávon nincs szükségük különös gondozásra. A főtartó csapjai és a bekötések koszolódás esetén benzines tisztításra és zsírozásra szorulnak. A többi csapágyat az éves ellenőrzésnél kell tisztítani, zsírozni.

Keréknyomás: 2,5 Bar.

A súlypontkioldó különös szennyeződésnek van kitéve, gyakran kell tisztítani és olajozni.

A nyomásérzékelő kivezetéseket szállítás közben ragasszuk le. Ha a gépet hosszú távon nem használjuk, a műszereket szereljük ki, és száraz helyen tartsuk.

Az öveket folyamatosan vizsgáljuk az esetleges kopás, repedések miatt.

Ka-7 adatainak összefoglalása:

Fesztáv: 	16 m

Siklószám: 26

Vopt:   75(85) Km/h

Vmin:   53(59) Km/h

Va:      130 Km/h

Vmax: 170 Km/h

Vmax csörlés: 100 Km/h

Üres súly:           295 Kg

Maximális súly: 480 Kg